Регистратор движущихся объектов

RU-057RBS.

Паспорт

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение                                                                                  3

- Общие указания                                                                      3

- Назначение                                                                              3

- Основные технические данные                                             3

- Состав регистратора и комплект поставки                          4

- Устройство и работа регистратора                                       4

- Указание мер безопасности                                                   4

- Порядок установки                                                                 4

- Порядок работы                                                                      5

- Возможные неисправности и методы их устранения         6

- Техническое обслуживание                                                   6

- Свидетельство о приёмке                                                       6

- Гарантийные обязательства                                                   6

- ВВЕДЕНИЕ

1.1.    Настоящий паспорт  (ПС), объединённый с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики регистратора движущихся объектов «RU-057RBS».

Кроме того, документ позволяет ознакомиться с устройством и принципом работы регистратора и устанавливает правила его эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание его в постоянной готовности к действию.

2.   ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

  - В случае передачи регистратора другому владельцу для эксплуатации или ремонта, настоящий паспорт подлежит передаче вместе с регистратором.

### 3.  НАЗНАЧЕНИЕ

3.1.   Регистратор предназначен для подсчета движущихся объектов, пересекающих

зону контроля в обоих направлениях.

  - Регистрация объектов производится по двум каналам независимо и отдельно пересекающим в прямом и обратном направлениях.

  - Результат подсчёта записывается в журнал как сумма двух каналов отдельно «вошёл» и «вышел» (автономный режим).

  - Кроме этого на два отдельных выхода выдаются сигналы на каждый «входящий» и «выходящий» объект в реальном времени (для использования во внешних устройствах, например в треккерах).

  - В журнал также записываются сервисные значения – время «затора» - наличие объекта в зоне регистрации более 1 минуты и время «работа» - время работы двигателя.

4.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Регистратор изготовлен в соответствии с техническими условиями.

  - Тип устройства регистрации – оптический по отраженному сигналу.

  - Дисплей для просмотра событий 4-х разрядный цифровой с десятичной точкой.

  - Управление режимами производится двумя тактовыми кнопками.

  - Информационная емкость журнала – не менее 192 часов (8 суток).

  - Максимальное кол-во объектов, регистрируемое в итоговой записи журнала – 9999 по каждому из «входящий» и «выходящий» событий.

  - Выходные сигналы «входящий» и «выходящий» - импульсные низкого уровня

+4,6 - +0,4В  -  +4,6В.

  - Питание регистратора осуществляется от бортовой сети автомобиля (12,6-15 Вольт). Потребляемый ток не более 0,1 Ампера.

  - Ошибка счёта при правильной установке оптических головок составляет менее 5%  (типовая ошибка 2-3%).

5. СОСТАВ РЕГИСТРАТОРА И КОМПЛЕКТ

ПОСТАВКИ.

5.1.   Системный блок с кабелем питания и клеммной коробкой.

5.2.   Оптическая головка для передней двери  Т.С.

5.3.   Оптическая головка для двери салона  Т.С.

5.4.   Паспорт и руководство по установке и эксплуатации регистратора.

6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА РЕГИСТРАТОРА.

6.1.   Работа регистратора основана на подсчёте количества пересечений зоны

регистрации в направлении «вошёл»  и «вышел» отдельными счётчиками

событий.

6.2.   Зона регистрации сканируется ИК лучом и отражённый сигнал принимается

фотоприёмником.

6.3.   Принятый сигнал обрабатывается процессором регистратора по специальной

программе и записывается в соответствующий счётчик («входящий» или

«выходящий»).

6.4.   В отдельные счётчики записывается время перекрытия луча двери салона

(при попытке блокирования счёта пассажиров)  и время работы двигателя.

6.5.   Запись данных производится в журнал регистрации по часам (условным) и

итоговая за всё время после сброса счётчиков.

6.6.   По отдельным дополнительным выходам на внешние устройства выдаются

сигналы «вошёл» и «вышел» (активный уровень – низкий).

# 7.  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

# 7.1.    Все работы по установке и подключению регистратора должны производиться

квалифицированным персоналом.

7.2.    Все работы по установке и подключению регистратора должны производиться

при отключенном питании.

7.3.    Питание подавать через предохранитель на рабочий ток до 5 Ампер.

8. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.

8.1.    При автономной установке в м/автобус типа «ГАЗель» системный блок

помещают под переднее пассажирское сидение на стойку или перегородку

между сидением и салоном.

8.2.    Оптическую головку передней двери устанавливают на междверную стойку

над ступенями.

8.3.    Оптическую головку салонной двери устанавливают на перегородку, пропустив

соединительный кабель через отверстие диаметром 7-8 мм.

8.4.    Кабель питания прокладывается под напольным покрытием и через штатное

отверстие выводится под капот двигателя.  Клеммы кабеля питания

регистратора подключаются к клеммам Акк. Батареи согласно указанной

полярности.

8.5.    Пояснения по установке и настройке устройства смотреть на видеоролике

«Установка и настройка регистратора движущихся объектов «RBS-057»».

- Порядок работы.

9.1.   В момент подачи питания на дисплее системного блока на короткое время

высвечивается цифра «3» в старшем разряде, что говорит о выходе

устройства в режим счёта и регистрации событий.

9.2.  Оптические головки снабжены светодиодными индикаторами, служащими

для удобства настройки положения и чувствительности оптического поля.

9.3.  На передней панели системного блока находятся два светодиодных индикатора,

которые указывают на регистрацию событий типа «вошёл» и «вышел».

9.4.  При проходе объекта через зону регистрации индикаторы на оптических

головках должны светиться во время нахождения объекта в зоне регистрации,

а индикаторы событий системного блока должны вспыхивать в момент

покидания зоны регистрации.

9.5.  Для просмотра журнала событий необходимо ввести код доступа (пароль).

Для этого нажимают и удерживают кнопку SET (верхняя) до момента

включения индикации. Затем вводят код, указанный в паспорте. Кнопка

SET (верхняя) изменяет состояние цифры от 0 до 9, а кнопка MODE (нижняя)

изменяет редактируемый разряд.

9.6.  Пример: код доступа 0020.

Нажимаем и удерживаем верхнюю кнопку до появления индикации.

Отпускаем верхнюю кнопку. Высвечивается 0 в первом разряде. Не меняем его.

Делаем щелчок нижней кнопкой - мигает второй разряд. Делаем два щелчка

верхней кнопкой – 0-1-2. Оставляем двойку во втором разряде, остальные

разряды не меняем – там по умолчанию 0 0.

Нажимаем и удерживаем нижнюю кнопку до выхода в режим просмотра.

На дисплей выводится итоговое значение событий:

Точка в первом (правом) разряде – входящие пассажиры.

Точка во втором разряде – выходящие пассажиры.

Точка в третьем разряде – время перекрытия (в минутах) салонного датчика

(были стоящие пассажиры).

Точка в четвёртом разряде – время работы двигателя (в минутах).

Щёлкаем верхней кнопкой – просматриваем те же события по часам.

Два старших разряда указывают просматриваемый час. 0 – текущий,

1 – 1 час назад, 2 – 2 часа назад и т.д. до 200часов назад (третий разряд не

высвечивается, т.е. 98 – 99 – 00 – 01 – 02……).

9.7.  Для сброса счётчиков (обнуления) в режиме просмотра нажимаем и удерживаем

обе кнопки до гашения индикации.

9.8.  Для гашения индикации без обнуления нажимаем и удерживаем одну нижнюю

кнопку. Если кнопки не нажимали более 3-х минут, то индикатор

погаснет сам.

- Возможные неисправности и методы их устранения.

10.1.   Устройство не включается и не реагирует на нажатие кнопок – пропало

питание от аккумулятора, повреждён кабель питания, перегорел

предохранитель. Устранить причину.

10.2.   Не работают оптические головки – проверить состояние самих головок

на предмет механических повреждений и состояние кабелей.

- Техническое обслуживание.

11.1.   Техническое обслуживание регистратора состоит в периодическом осмотре

оптических головок и системного блока на предмет механических

повреждений  и загрязнений. Загрязнения удаляются чистой, слегка

увлажнённой и хорошо отжатой батистовой салфеткой.

11.2.   Не реже 1 раза в 3 месяца производить осмотр всех подключенных к

устройству кабелей на предмет повреждений и износа.

- Свидетельство о приёмке.

Устройство RBS-057  заводской номер ____________проверено и признано годным к эксплуатации.

Контролёр___________________________

Подпись                         Ф.И.О.

Дата продажи  ___________________

Продавец _______________________

- Гарантийные обязательства.

13.1.   Производитель гарантирует соответствие технических характеристик

Устройства указанным в настоящем Паспорте при соблюдении потребителем

условий и режимов эксплуатации, правил транспортирования и хранения.

13.2.   Гарантийный срок эксплуатации Устройства – 18 месяцев со дня продажи.

В течении этого срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену

вышедшего из строя Устройства.

13.3.   Гарантия не распространяется на Устройство:

-         в конструкцию которого внесены несанкционированные Изготовителем изменения.

-         использовавшийся не по назначению.

-         имеющий механические повреждения.

13.4.   Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части Устройства  (или всё Устройство), если неисправность возникла по вине изготовителя.

13.5.   Срок проведения ремонтных работ по гарантийным обязательствам – не более 20-и дней с момента поступления Устройства в сервисный центр.

13.6.   Гарантийные обязательства выполняются только при наличии настоящего Паспорта.

13.7.   Устройство принимается в ремонт в чистом виде и с указанием характера неисправности.

13.8.   Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента продажи Устройства.