## Инструкция монтажа Q-Term

# Подробная инструкция по планированию и монтажу инфракрасного теплого пола Q-Term под различные виды напольных покрытий

Теплый пол «Q-Term» работает от бытовой электрической сети напряжением 220В и частотой 50Гц

1. Подготовьте все необходимые материалы

Для установки теплого пола «Q-Term» Вам понадобятся:

- Теплоизоляция (вспененный полиэтилен). Настилается непосредственно на подготовленную поверхность первичного пола; должна покрывать всю площадь комнаты (как отапливаемую, так и неотапливаемую).

- Нагревательная пленка Q-Term. Расчет требуемого количества материала выполняется исходя из плана отапливаемой комнаты.

- Пленка полиэтиленовая. Защищает нагревательную пленку Q-Term от механических повреждений; должна покрывать всю поверхность пленки.

- Коннектор QC. Обеспечивает электрическое соединение пленки Q-Term с электрическим проводом: по 2 шт. на 1 лист нагревательной пленки.

- Электрическая изоляционная лента Q-Tape. Обеспечивает изоляцию электрических контактов. Используется 30см погонных на 1 лист нагревательной пленки.

- Термостат (терморегулятор). Следует выбирать исходя из его номинальной мощности. Она не должна быть меньше общей потребляемой мощности системы. Она не должна быть меньше общей потребляемой мощности системы. Если общая мощность системы больше, чем мощность термостата, то система должна питаться через несколько термостатов.

- Клейкая лента. Используется для соединения листов теплоизоляционного материала между собой, а также для закрепления нагревательной пленки и электрических проводов.

- Электрический медный провод

## 2. Определите площадь и конфигурацию поверхности, на которую Вы будете укладывать теплый пол Q-Term.

Составьте план отапливаемой комнаты с обозначением стационарных предметов. Термопленку рекомендуется укладывать только на свободную площадь, т.е. на ту площадь, которая не занята мебелью и техникой (холодильник, плита, кухонная стенка, стиральная машина, шкаф-купе и т.д.). Не обязательно покрывать пленкой все 100% поверхности пола Вашего помещения, достаточно 70-80% от общей площади.

3. Уложите теплоотражающий материал

Теплоотражающий материал укладывается на подготовленную поверхность пола, которую требуется закрыть термопленкой. Затем листы материала скрепляется фольгированным скотчем. После того, как поверхность подготовлена, прямо на нее можно укладывать термопленку.

### 4. Разложите листы термопленки на теплоотражающий материал.

Перед тем, как разложить термопленку по площади, разрежьте термопленку на полосы нужного Вам размера. Линия отреза пленки расположена через каждые 25см. Запрещается отрезать пленку по иным линиям. Установите на полосу контактные зажимы. Контактный зажим устанавливается на медную полосу (гладкая сторона зажима должна находиться внутри термопленки, вторая сторона — снаружи на медной полосе). Зажмите контактный зажим пассатижами или специальным инструментом. Убедитесь, что зажим плотный, искрение отсутствует. Изолируйте линии отреза медной полосы, находящиеся в конце полосы термопленки, для чего используйте короткую битумную изоляцию из пакета. Для примера, на термопленке в начале полосы уже установлены контактные зажимы и в конце полосы установлена изоляция.

Термопленка разматывается на чистом, сухом и плоском месте. Укладывать термопленку желательно по длине помещения, в этом случае будет больше цельных полос и меньше точек подключения монтажных проводов. Полосы термопленки необходимо закрепить малярным скотчем к отражающему материалу, чтобы исключить сдвиг ее в процессе дальнейшей укладки напольного покрытия.

5. Установите терморегулятор

Регулятор рекомендуется устанавливать вблизи имеющейся электропроводки, если не требуется монтаж специальной проводки для подключения системы. Он устанавливается на стене, в наиболее удобном для пользователя месте (рядом с розетками), так, чтобы не мешать дальнейшей расстановке мебели, монтажу кухни и установке бытовой техники. Регулятор можно устанавливать стационарно, как электрическую розетку для скрытой или наружной проводки или подключать в уже имеющуюся розетку с помощью шнура.

6. Уложите монтажные провода и определите места для снятия изоляции

Подключение термоплёнки к сети производится параллельно, то есть все монтажные провода могут подключаться по одной стороне помещения. В комплект входят провода двух цветов. Один цвет провода подсоединяется только к одному наконечнику каждой полосы. Располагайте провода так, чтобы основные провода проходили под плинтусом. Если Вы хотите сделать соединительный кабель скрытым, Вам нужно проштробить канал в стене, если наружным — используйте монтажный декоративный короб.

7. Соедините термопленку с проводом

Снимите изоляцию в местах подсоединения нагревательной пленки к наконечнику. Подведите оголенный провод к наконечнику и зажмите его с помощью пассатижей или молотка.

8. Изолируйте места подключения

Для каждого подсоединения используйте 2 отрезка. Один отрезок крепится с наружной стороны, другой закрывает внутреннюю сторону термопленки и наконечника с проводом. Таким образом, получаем электроизоляцию и гидроизоляцию соединения.

9. Подключите соединительные провода к терморегулятору

Схема подключения проводов указана на каждом терморегуляторе.

10. Установите и подключите датчик пола к терморегулятору

Датчик пола устанавливается под нагревательную пленку Q-Term ближе к терморегулятору и крепиться на черной полосе пленки с помощью скотча. Для выравнивания пола под финишное покрытие, сделайте канавку (углубление) в теплоотражающем покрытии.

11. Подключите терморегулятор к электрической сети

Подключение терморегулятора и питания от электрической сети должно быть выполнено квалифицированным электромонтажником. Обязательно учитывайте дополнительные электрические устройства, которые могут быть подключены к той же сети. Для системы, мощностью 2 КВт и более мы рекомендуем производить подключение через отдельный автомат.

12. Протестируйте систему обогрева

Включите систему и установите температуру пола. Проверьте нагрев каждой полосы термопленки. Проверьте пробником места подключения монтажных проводов, а также изоляции по линии отреза.

13. Уложите напольное покрытие

Напольные покрытия, не требующие дополнительной стяжки, укладываются прямо на термопленку.

При укладке плитки на цементно-клеевой раствор, для того чтобы произошла сцепка между первичной стяжкой и раствором под плиткой рекомендуется применить монтажную строительную сетку из стекловолокна с ячейками от 5 до 20мм. Сетка укладывается поверх термопленки, точечно крепится к первичной стяжке и придает целостность цементно-клеевой поверхности под плиткой.

14. Включите теплый пол «Q-TERM»

ВНИМАНИЕ ! 1. Запрещается применение алюминиевой фольги и другого материала на ее основе в качестве теплоотражающего материала. Используйте только материалы, рекомендованные поставщиком. 2. Запрещается применение монтажной металлической сетки при укладке керамической плитки. Используйте только неметаллическую. 3. Запрещается применение контактных зажимов и наконечников других производителей. 4. Запрещается включать теплый пол, не проведя изоляцию контактов и линий отреза.